## Slide 1
IoT giám sát mực nước bãi giữ xe
Nhóm 10 • Hướng 2 IoT • 1
Thiết kế và mô phỏng cảnh báo ngập qua website
Một bãi xe • Ba điểm đo giả lập
Hà Minh Tiến 1250080194
Trương Quốc Toàn 1250080203
Huỳnh Nguyễn Duy Tiến 1250080195
Notes: Nguồn: Do_an_cuoi_ky_TMDT.docx; TH4 Bổ sung thiết kế cho đồ án cuối kỳ.docx; repository https://github.com/tienpp1/TMDT. Các số đo giả lập; phần cứng và chi phí là giả định.

## Slide 2
Người dùng và phạm vi prototype
Nhóm 10 • Hướng 2 IoT • 2
Chủ bãi / quản lý: xem điểm vượt ngưỡng và người đã tiếp nhận.
Nhân viên trực: xem dashboard, kiểm tra tại chỗ, thực hiện quy trình cơ sở.
Phần mềm: simulator HTTP, Node.js / Express, SQLite và website.
Phần cứng dự kiến: siêu âm + ESP32 Wi-Fi; chưa chế tạo hoặc thử thực địa.
H = 100 cm; h = H − d; d = 10–100 cm → h = 0–90 cm (giả định thiết kế)
Notes: Nguồn: Do_an_cuoi_ky_TMDT.docx; TH4 Bổ sung thiết kế cho đồ án cuối kỳ.docx; repository https://github.com/tienpp1/TMDT. Các số đo giả lập; phần cứng và chi phí là giả định.

## Slide 3
Kiến trúc và luồng dữ liệu
Nhóm 10 • Hướng 2 IoT • 3
SIMULATOR
3 điểm / 5 giây
EXPRESS API
Khóa, quyền, validate
SQLITE
Readings, state, alerts
HTTP JSON
LOGIC CHUNG
3 mẫu; freshness
WEBSITE
Poll 5 giây / SSE
Simulator thay thiết bị; không ghi thẳng DB. Server và DB chạy cục bộ.
Notes: Nguồn: Do_an_cuoi_ky_TMDT.docx; TH4 Bổ sung thiết kế cho đồ án cuối kỳ.docx; repository https://github.com/tienpp1/TMDT. Các số đo giả lập; phần cứng và chi phí là giả định.

## Slide 4
Máy trạng thái cảnh báo
Nhóm 10 • Hướng 2 IoT • 4
NORMAL
Bình thường
WARNING
3 mẫu ≥10 cm
CRITICAL
3 mẫu ≥20 cm
Ba mẫu tươi liên tiếp ≥20 cm có thể đi thẳng normal → critical.
Ba mẫu <7 cm mới kết thúc đợt. Không tự hạ critical → warning.
Ack = đã tiếp nhận; ack không đồng nghĩa nước đã rút.
Lỗi / gap >30 giây ngắt đếm; offline và stale giữ cảnh báo, hiển thị độ mới.
Notes: Nguồn: Do_an_cuoi_ky_TMDT.docx; TH4 Bổ sung thiết kế cho đồ án cuối kỳ.docx; repository https://github.com/tienpp1/TMDT. Các số đo giả lập; phần cứng và chi phí là giả định.

## Slide 5
Phần bổ sung TH4
Nhóm 10 • Hướng 2 IoT • 5
Logic cảnh báo và vận hành khi dữ liệu gián đoạn
1 Ba mẫu và hysteresis 10 / 20 / 7 cm để hạn chế dao động.
2 Tách mức cảnh báo, chất lượng dữ liệu và xác nhận của con người.
3 Mẫu cũ >15 giây chỉ lịch sử; unique message_id chống retry.
4 Gap >30 giây reset đếm; manager đổi luật có version và audit.
Hiện vật: kiến trúc, ERD, state diagram và hai Sequence Diagram.
Notes: Nguồn: Do_an_cuoi_ky_TMDT.docx; TH4 Bổ sung thiết kế cho đồ án cuối kỳ.docx; repository https://github.com/tienpp1/TMDT. Các số đo giả lập; phần cứng và chi phí là giả định.

## Slide 6
Bảo mật và kiểm thử
Nhóm 10 • Hướng 2 IoT • 6
Danh tính và quyền
Khóa riêng từng thiết bị, chỉ lưu hash.
Phiên đăng nhập và quyền theo cơ sở.
Origin-check, SameSite và HttpOnly.
Tính toàn vẹn dữ liệu
Validate kiểu, miền và timestamp.
Chống trùng, history-only, transaction.
Version luật và audit thao tác.
Kiểm thử phần mềm đã đạt trong lần chạy lưu tại docs/review-2026-10-23/test-results.json (Jest) và browser-results.json (10 bước Chrome headless trên DB riêng, không có lỗi JavaScript/API). Chi tiết phạm vi/kết quả xem docs/test-results.md. Chưa thử độ chính xác cảm biến hoặc điều kiện thực địa.
Notes: Nguồn: Do_an_cuoi_ky_TMDT.docx; TH4 Bổ sung thiết kế cho đồ án cuối kỳ.docx; repository https://github.com/tienpp1/TMDT. Các số đo giả lập; phần cứng và chi phí là giả định.
Kết quả kiểm thử: docs/review-2026-10-23/test-results.json và docs/test-results.md. Không đánh đồng test phần mềm với độ chính xác cảm biến.

## Slide 7
Chi phí và cách bán đề xuất
Nhóm 10 • Hướng 2 IoT • 7
Khoản mục | Mỗi điểm / nghìn đồng
Cảm biến + ESP32 Wi-Fi | 500
Nguồn + hộp và phụ kiện | 350
Lắp đặt + dự phòng bảo hành | 350
Tổng trực tiếp | 1.200
Giá bán đề xuất | 1.800
Gói ba điểm
Giá đề xuất 5,4 triệu
Chi phí trực tiếp 3,6 triệu
Phí web 99.000 đ/tháng
Tất cả là giả định; chưa có báo giá hoặc khảo sát khách hàng. Chênh lệch chưa trừ phần mềm, vận hành, marketing, thuế và hỗ trợ.
Notes: Nguồn: Do_an_cuoi_ky_TMDT.docx; TH4 Bổ sung thiết kế cho đồ án cuối kỳ.docx; repository https://github.com/tienpp1/TMDT. Các số đo giả lập; phần cứng và chi phí là giả định.

## Slide 8
Demo và bước kiểm chứng tiếp theo
Nhóm 10 • Hướng 2 IoT • 8
Demo: normal → warning → critical → ba mẫu phục hồi. Ack không resolve.
Dừng gửi >30 giây: offline. Kiểm tra mẫu cũ, lỗi và retry.
Tiếp theo: khảo sát, báo giá và thử cảm biến thật.
Ảnh prototype đang chạy với dữ liệu giả lập
https://github.com/tienpp1/TMDT
Notes: Nguồn: Do_an_cuoi_ky_TMDT.docx; TH4 Bổ sung thiết kế cho đồ án cuối kỳ.docx; repository https://github.com/tienpp1/TMDT. Các số đo giả lập; phần cứng và chi phí là giả định.
Ảnh: docs/coursework/evidence/desktop-critical-dashboard.png; kiểm tra trình duyệt tại docs/review-2026-10-23/browser-results.json. Phân công đề xuất để nhóm xác nhận: Hà Minh Tiến backend/logic, Trương Quốc Toàn frontend, Huỳnh Nguyễn Duy Tiến kiểm thử/tài liệu. Chưa có dữ liệu thực địa.